Группа компаний «Энергоспецстрой» ООО ПТП «ЭнергоСтандарт» Паспорт светодиодного светильника ЭСС-POWER

1. Комплектность поставки

- Светильник светодиодный – 1 шт;

- Кронштейн крепления светильника – 2 шт;

- Упаковка – 1 шт;

- Паспорт – 1 шт;

2. Основные сведения об изделии

2.1. Настоящая инструкция распространяется на светильник промышленный стационарного типа «ЭСС-POWER» предназначенный для внутренней установки.

2.2. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001).

2.3. Защитное стекло изготовлено из ударопрочного оптического поликарбоната, обеспечивающего высокую механическую прочность.

2.4. Степень защиты – IP55.

3. Технические характеристики

3.1. Вид климатического исполнения светильника УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.

# 3.2 Светильник имеет 1-ый класс защиты от поражения электрическим током по		ГОСТ 12.2.007.0-75

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 176-264 В АС 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
| Время работы на АКБ, не менее (при температуре не ниже +25°С) | 2 часа |
| Цвета свечения | Белый (5000 К) |
| Температура эксплуатации | от -10 ˚C до +45 ˚С |
| Габаритные размеры | 250х100х65 мм |
| Масса, не более | 600 г |

4. Правила транспортировки и хранения

4.1. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от -60 °С до +60 °С.

4.2. Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов "С" по ГОСТ 23216;

- климатических факторов "5" по ГОСТ 15150.

4.3. Изделия в упаковке допускают хранение и транспортировку не более чем в десять ярусов, в условиях, исключающих воздействие на них агрессивных сред.

5. Требования безопасности

5.1. Монтировать и демонтировать светильник необходимо со снятием напряжения.

5.2. Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.

5.3. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено!

5.4. Перед установкой убедитесь в соответствии питающего напряжения.

5.5. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109 – 97.

Габаритные размеры светильника «ЭСС- POWER»

Схема подключения светильника «ЭСС- POWER»

Кривая силы света светильника «ЭСС- Line Energy»

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 42 месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем.

6.2. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.3. Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена не исправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию - изготовителю или представителю.

6.4. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при наличии паспорта светильника.

6.5. К гарантийному ремонту не принимаются изделия с признаками самостоятельного ремонта.

6.6. Производитель вправе изменять конструкцию светильника, при этом не ухудшая его потребительские свойства.

7. Свидетельство о приемке

Светодиодный светильник «ЭСС-POWER» изготовлен и принят в соответствии с действующей документацией и признан годным для эксплуатации.

Номер партии_________ Дата изготовления _________ 20__ г.

Контролер ОТК _________________

Изготовитель: ООО ПТП «ЭнергоСтандарт» 446441, Самарская область, г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул. Силикатная 6-а Тел. +7 (846) 231-03-62 (67) Веб-сайт: ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ.РФ e-mail: 2310362@mail.ru